| Stock |  |  | MS Pins |
| --- | --- | --- | --- |
| 3C | O2 |  | 24 |
| 4U | INJ 1 |  | 32 |
| 4V | INJ 2 |  | 33 |
| 4W | INJ 3 |  | 34 |
| 4X | INJ 4 |  | 35 |
| 4B | 12V |  |  |
| 4D | GROUND |  | 8-11,19 |
| 1U | Fuel pump |  |
| 3F | TPS |  | 22 |
| 4R | Coil 2&3 |  | 36 |
| 4N | Coil 1&4 |  |  |
| 4F | CAS outer | 24 |
| 3G | Coolant Temp | 21 |
| 3K | Air Temp |  | 20 |
| 4G | CAS inner |  | 11 |
|  | injector power | 9 |